## Slide 1: Topitorie de aluminiu
Studiu de caz
S.C. METHALUX FOUNDRY S.R.L.

## Slide 2: Categoria de activitate
Conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune Directiva 2010/75/UE:
“2.5. Prelucrarea metalelor neferoase, b). topirea, inclusiv alierea de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelelalte metale”;
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries – Decizia de punere în aplicare 2016/1032 a Comisiei de stabilire a concluziilor BAT -13 iunie 2016

## Slide 3: BAT pentru captarea şi epurarea poluanţilor de la cuptoarele de topire- 2016
Utilizarea, la fiecare cuptor, a unei hote sau a unui alt tip de instalaţie pentru captarea poluanţilor şi maximalizarea colectării poluanţilor în perioadele de lucru ale ciclului de procesare;
Utilizarea unui sistem uscat pentru controlul emisiilor de particule de la cuptoarele de topire;
Utilizarea de var hidratat pentru neutralizarea emisiilor în combinație cu un filtru cu sac
Niveluri de emisii de poluanţi evacuaţi în aer asociate BAT:
particule: 25 mg/ Nm3;
HCl: < 5-10 mg/Nm3;
HF: < 1 mg/Nm3;
NOx: 1 – 200 mg/Nm3;
SO2: <100 mg/Nm3.

## Slide 4: TOPITORIE DE ALUMINIU
Materii prime : Deşeuri de aluminiu şi de aliaje de aluminiu -
utilizarea de deşeuri curate
Flux tehnologic privind obținerea aluminiului din deșeuri curate de aluminiu:
Achizitia deşeurilor de aluminiu
Prelucrarea primară a materialelor refolosibile din aluminiu
Producerea aliajelor de aluminiu
Incărcarea şi topirea
Alierea
Turnarea
Ambalare si livrare

## Slide 5: Sisteme de reținere a poluanților
Sursa de emisie | Sisteme de reținere
cuptoare de topire rotative basculante | Hote pentru captarea emisiilor montate la cuptorul de topire, conectate la o conductă centrală legată de instalaţia de depoluare; Instalație de depoluare formată din: -o treaptă primară -cameră de sedimentare şi treaptă secundară - filtru cu saci textili. -sistem de pulverizare de particule de var hidratat în circuitul de gaze dintre camera de sedimentare şi filtrul cu saci, pentru reducerea acidității gazelor ; Coș de evacuare şi dispersie a poluantilor cu H=18 m și D=1000mm

## Slide 6: Indicatori de monitorizare
VLE asociate BAT 2001
particule: 20 mg/Nm3;
HCl: < 5 mg/Nm3;
HF: < 5 mg/Nm3;
NOx: 100 – 300 mg/Nm3;
SO2: 5-200 mg/Nm3.
VLE impuse prin AIM :
particule: 20 mg/Nm3;
HCl: 5 mg/Nm3;
HF: 1 mg/Nm3;
NOx: 300 mg/Nm3;
SO2: 200 mg/Nm3.

## Slide 7: Indicatori de monitorizare
VLE asociate BAT 2016 particule: 25 mg/Nm3; HCl: < 5-10 mg/Nm3; HF: < 1 mg/Nm3; NOx: 1 – 200 mg/Nm3; SO2: <100 mg/Nm3. | VLE măsurate la coș : particule: 3,21 mg/Nm3; HCl: 3,7 mg/Nm3; HF: 0,85 mg/Nm3; NOx: 36,4 mg/Nm3; SO2: 24,91 mg/Nm3.
VLE asociate BAT 2001:
particule: 20 mg/Nm3;
HCl: < 5 mg/Nm3;
HF: < 5 mg/Nm3;
NOx:100- 300 mg/Nm3;
SO2: 50-200 mg/Nm3.

## Slide 8: Condiții de monitorizare
Indicator | Frecvența monitorizarii
Pulberi | trimestrial
NOX | trimestrial
SO2 | trimestrial
Cloruri | trimestrial
Floruri | trimestrial
Determinarile vor fi efectuate ca medie zilnică | 

## Slide 9: Raportare rezultate monitorizare
Raport | Frecvență | Termen de raportare
Monitorizarea emisiilor in aer (urmând a fi incluse in RAM) | trimestrial | 10 ale lunii următoare trimestrului raportat