## Slide 1: MG TEC GRUP S.A. DEJ
HARTIE TISSUE

## Slide 2
Cifra de afaceri 2014: 130 mil Euro
Pehart Tec SA
Metalicplas Impex SA
Metalicplas Distribution SA
Samus Constructii SA
Izo Tec SRL
Termotec SRL
Expo Autotec SRL
Elit Media Advertising SRL
Atlantic Broker SRL
Tavcost SRL

## Slide 3: DIVIZIA DE HARTIE
SC PEHARTTEC SA PETRESTI
SC METALICPLAS IMPEX SA DEJ
SC METALICPLAS DISTRIBUTION SA DEJ

## Slide 4
SC Pehart Tec SA a fost infiintata in mai 2005 prin achizitionarea SC Pehart SA.
Produce:
- hartie tissue – pe doua masini, cu o capacitate totala de 160 tone/zi
- hartie igienica, prosoape de bucatarie – o instalatie cu o capacitate de 30 tone/zi

## Slide 5
SC Metalicplas Impex SA a pus in functiune, in anul 2013, o linie de fabricare hartie tissue, in cadrul unui program finantat din fonduri europene.
Produce:
- hartie tissue – la o capacitate de 100 tone/zi, destinata fabricarii hartiei igienice, prosoapelor de bucatarie, servetelelor, batistutelor.

## Slide 6
SC Metalicplas Distribution SA va intra in functiune, in perioada ianuarie – martie 2016, cu urmatoarele instalatii:
Linie de fabricare hartie tissue – cu o capacitate de 82 tone/zi,
Linie de fabricare a hartiei igienice si prosoapelor de bucatarie – cu o capacitate de 40 tone/zi
Linie de fabricare a batistutelor, cu o capacitate de 600 tone/an
Linie de fabricare a serveteleor, cu o capacitate de 800 tone/an

## Slide 7
Fazele procesului tehnologic
- producerea hȃrtiei tissue -
recepţie, depozitare materii prime (celuloză fibră scurtă și fibră lungă), materiale auxiliare
destramare celuloză - în rezervorul „hidropulper”, prin agitare
preparare material fibros (epurare, macinare și sortare) – pe echipamentele care deservesc circuitul pentru celuloza de rășinoase, circuitul pentru celuloza de foioase și circuitul brac
lansare pastă pe mașina de hȃrtie, deshidratare și uscare bandă de hȃrtie - pe cilindrul Yankee, cu aer cald și abur insuflat în hote
înfășurare hȃrtie pe tamburi, bobinare la formatele dorite
ambalare și depozitare
livrare către beneficiari

## Slide 9
Activitatea de fabricare a hȃrtiei tissue se regăsește în Anexa I din Legea 287/2013 privind emisiile industriale – pct. 6.1.b:
”Instalaţii industriale pentru producerea de hârtie şi carton, având o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi”
PehartTec SA | Metalicplas Impex SA | Metalicplas Distribution SA
AIM nr. AB 2/03.04.2013 rev 19.02.2014 Este in revizie pentru conformare cu prevederile BAT/BREF | AIM nr. 2 / 04.07.2014 | Acord de mediu nr. 2/02.04.2014

## Slide 10
Autoizatiile de mediu includ indicatorii de monitorizare
Indicator | Punct de emisie | PehartTec SA | Metalicplas Impex SA | Periodicitate
AER |  |  |  | 
Pulberi totale | Centrala termica | - | 50 mg/Nmc | semestrial
Oxizi de sulf SOx |  | 35 mg/Nmc | 35 mg/Nmc | 
Oxizi de azot NOx |  | 350 mg/Nmc | 350 mg/Nmc | 
Monoxid de carbon |  | 100 mg/Nmc | 100 mg/Nmc | 
Pulberi | Hote |  | 50 mg/Nmc | anual
CO |  |  | 35 mg/Nmc | 
NOx |  |  | 350 mg/Nmc | 
SO2 |  |  | 100 mg/Nmc | 
COV |  | 150 mg/mc | ≤150 mg/mc | 
Pulberi totale | Scrubere | 50 mg/mc | ≤50 mg/mc | anual

## Slide 11
Autoizatiile de mediu includ indicatorii de monitorizare (2)
Indicator | Punct de emisie | PehartTec SA | Metalicplas Impex SA | Periodicitate
APA TEHNOLOGICA |  |  |  | 
pH | Receptor natural (apa de supafata) | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 | Zilnic/zilnic
MTS |  | 60 mg/l | 35 mg/l | Zilnic/zilnic
CBO5 |  | 25 mg/l | 25 mgO2/l | Saptamanal/saptamanal
CCOCr |  | 125 mg/l | 125 mgO2/l | Zilnic/zilnic
Azot total |  | - | 15 mg/l | Trimestrial
Amoniu (NH4) |  | 3,0 mg/l | - | Lunar
Fosfor total |  | 2 mg/l | 2 mg/l | Trimestrial/trimestrial
Reziduu fix |  | 2000 mg/l | 2000 mg/l | Semestrial/lunar
Sulfati |  | - | 600 mg/l | Semestrial
Sulfuri |  | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l | Semestrial/trimestrial
Subst.extr. |  | 20 mg/l | 20 mg/l | Trimestrial/trimestrial
Fenoli |  | - | 0,3 mg/l | Semestrial

## Slide 12
Autoizatiile de mediu includ indicatorii de monitorizare (3)
Indicator | Punct de emisie | PehartTec SA | Metalicplas Impex SA | Periodicitate
Cadmiu |  | - | 0,2 mg/l | Anuala
Aluminiu |  | - | 5,0 mg/l | Anuala
Plumb |  | - | 0,2 mg/l | Anuala
Alte monitorizari: ape menajere, ape subterane, ape pluviale, sol, zgomot.
Gestiunea deseurilor – eliminare/valorificare

## Slide 13: Costurile conformarii cu prevederile AIM PEHART TEC SA (2015)
Chart: 
| Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept
Valoare, lei | 16580 | 21543 | 10688 | 26754 | 22827 | 13879 | 22278 | 25516 | 26346

## Slide 14
Modul de conformare a instalatiilor de producere a hartiei tissue
cu DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/ UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producerea celulozei, hârtiei și cartonului (2014/687/UE)

## Slide 15
Sistemul de management de mediu |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
BAT 1. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a fabricilor de celuloză, hârtie și carton, BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) | Are implementat si certificat sistemul de management de mediu, conform ISO 14001 Certificat nr.EM-3985 HH emis de Germanicher Loyd. | Are implementat si certificat sistemul de management de mediu, conform ISO 14001 Certificat nr. 163016-2014-AE-ROU-RvA, emis de DNV GL. | Este in curs de implementare a procedurilor privind sistemul de management de mediu.
 | Sistemul de management de mediu functioneaza in cadrul unui sistem integrat de management (calitate-mediu-SSM) |  | 

## Slide 16
Gestionarea materialelor și buna gospodărire |  |  | 
BAT 2. BAT constă în aplicarea principiilor de bună gospodărire pentru a reduce la minimum impactul procesului de producție asupra mediului, utilizând o combinație a tehnicilor indicate mai jos: |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
 | Operatorul selectează și controlează atent substanțele chimice și aditivii folosiţi. Sa aplică procedura de selectie a materiilor prime si de introducere a noilor chimicale in procesul tehnologic. |  | 
Analiza intrărilor-ieșirilor împreună cu un inventar al substanțelor chimice, incluzând cantitățile și proprietățile toxicologice | Operatorul analizeaza periodic substanțele chimice și aditivii utilizaţi , eventual înlocuirea substanţelor potenţial dăunătoare prin folosirea de alternative mai puţin dăunătoare. Exista inventar al chimicalelor utilizate in proces, se monitorizeaza intrarile-iesirile. Periodic sunt solicitate furnizorilor fise cu date de securitate, cu up-datarea informatiilor referitoare la clasificare, etichetare, fraze de risc si de securitate |  | 
Reducerea utilizării substanțelor chimice la nivelul minim cerut de specificațiile privind calitatea produsului final | Operatorul aplică sistem de control al intrărilor-toate intrările de chimicale sunt controlate şi analizate din punct de vedere al influenţei acestora asupra calitatii apei şi a chimismului părţii umede a maşinii de hârtie. Sunt monitorizate consumurile specifice pe unitate de produs, verificandu-se incadrarea in retele de fabricatie Exista indicatori de performanta care impun reducerea consumului de chimicale. |  | 
Evitarea utilizării de substanțe periculoase și înlocuirea cu alternative mai puțin nocive | Operatorul nu utilizează substanțe periculoase care se bioacumulează Inainte de introducerea in testare/utilizare se analizeaza Fisele tehnice si Fisele cu date de securitate. |  | 
Selectia si controlul atent al substantelor chimice si aditivilor

## Slide 17
Gestionarea materialelor și buna gospodărire |  |  | 
BAT 2. BAT constă în aplicarea principiilor de bună gospodărire pentru a reduce la minimum impactul procesului de producție asupra mediului, utilizând o combinație a tehnicilor indicate mai jos: |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Reducerea pătrunderii de substanțe în sol prin scurgere, depunere din aer și depozitare necorespunzătoare a materiilor prime, produselor sau reziduurilor | Materiile prime și auxiliare se depozitează în spatii de depozitare amenajate functie de solicitarile de depozitare. Materialele lichide se depozitează în rezervoare etanșe, verificate periodic. Deseurile sunt depozitate in containere, pubele sau recipienţi etanși. |  | Spatiile de depozitare sunt in curs de amenajare.
Elaborarea unui program de management al scurgerilor și extinderea izolării surselor, pentru a împiedica contaminarea solului și apelor subteran | Prin programul de revizii anuale se examinează starea cladirilor, a zonelor de depozitare. Materiile prime si produsele finite sunt stocate temporar pe spatii betonate, in hale sau pe platforme acoperite. |  | Se va elabora Programul de management al scurgerilor.
Proiectarea corespunzătoare a conductelor și a sistemelor de depozitare, pentru a menține suprafețele curate și a reduce necesitatea spălării și curățării | Da, toate spatiile de depozitare materii prime si auxiliare, precum si produse finite, sunt amenajate corespunzator |  | Se vor amenaja corespunzator spatiile de depozitare

## Slide 18
Managementul apei si al apelor reziduale |  |  | 
BAT 5. Pentru a reduce consumul de apă dulce și generarea de ape reziduale, BAT constă în închiderea circuitelor de apă în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic (funcție de tipurile de hârtie fabricate), prin utilizarea unei combinații de tehnici |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Monitorizarea și optimizarea consumului de apă | Consumul de apă este monitorizat zilnic pe instalatii. Debitul apelor epurate este masurat zilnic (canal Parshal) | Consumul de apă este monitorizat zilnic (debitmetru la masina de fabricatie) Debitul apelor epurate este masurat zilnic (canal Parshal) | Consumul de apă va fi monitorizat zilnic (debitmetru la masina de fabricatie) Debitul apelor epurate este masurat zilnic (canal Parshal)
Evaluarea opțiunilor de recirculare a apei | In anumite faze de proces apa este recirculata. Opțiunile de recirculare sunt evaluate periodic. Grad de recirculare 90%. | Apa se recircula in fazele procesului tehnologic unde gradul de incarcare a apei o permite (la dilutii). Grad de recirculare cca 80%. | Apa se recircula in fazele procesului tehnologic unde gradul de incarcare a apei o permite (la dilutii). Grad de recirculare cca 80%.
Echilibrarea gradului de închidere a circuitelor de apă cu eventualele dezavantaje | Sunt instalate echipamentele corespunzatoare pentru a realiza recircularea apei in proces (celula de flotatie si site polidisc) | Sunt instalate echipamentele corespunzatoare pentru a realiza recircularea apei in process (celula de flotatie) | Sunt instalate echipamentele corespunzatoare pentru a realiza recircularea apei in process (celula de flotatie)

## Slide 19
Managementul apei si al apelor reziduale |  |  | 
BAT 5. Pentru a reduce consumul de apă dulce și generarea de ape reziduale, BAT constă în închiderea circuitelor de apă în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic (funcție de tipurile de hârtie fabricate), prin utilizarea unei combinații de tehnici |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Separarea apei de etanșare mai puțin contaminată de la pompele pentru generarea vidului și de recirculare | Apa de răcire – etanşare recirculată şi apa grasă limpezită care alimentează şpriţurile maşinii este filtrată print sită cu fante corespunzătoare | Apa de etansare de la pompele de vid are circuit de colectare separat. | Apa de etansare de la pompele de vid are circuit de colectare separat.
Separarea apei curate de răcire de apa de proces contaminată și reutilizare | Da, circuitul de recirculare pentru partea de etanşare cu apă a pompelor de vacuum este prevăzut cu sistem de răcire şi îndepărtare a materialelor solide. | Este circuit separat pentru colectarea apelor curate | Este circuit separat pentru colectarea apelor curate

## Slide 20
Managementul apei si al apelor reziduale |  |  | 
BAT 5. Pentru a reduce consumul de apă dulce și generarea de ape reziduale, BAT constă în închiderea circuitelor de apă în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic (funcție de tipurile de hârtie fabricate), prin utilizarea unei combinații de tehnici |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Reutilizarea apei de proces pentru înlocuirea apei dulci (recircularea apei și alimentare cu apă în circuit închis) | Da, apele limpezite rezultate din filtrarea apelor grase (cu conţinut de fibră) de la polidisc (MH6) si unitatea de flotatie (MH7), sunt colectate în rezervoare de apă limpezită, de unde sunt folosite în procesul de destrămare a materiei prime (celuloză). După epurare suplimentară, aceleaşi ape sunt utilizate pentru spălarea sitelor de formare ale maşinilor de fabricaţie hȃrtie. | Apele grase colectate de la masina de fabricatie sunt tratate, functie de calitatea lor, in celula de flotatie de pe circuitul masinii si in statia de tratare ape uzate. Rezulta mai multe calitati de ape care se reintorc in diferite puncte ale procesului. | Apele grase colectate de la masina de fabricatie sunt tratate, functie de calitatea lor, in celula de flotatie de pe circuitul masinii si in statia de tratare ape uzate. Rezulta mai multe calitati de ape care se reintorc in diferite puncte ale procesului.

## Slide 21
Managementul apei si al apelor reziduale |  |  | 
BAT 5. Pentru a reduce consumul de apă dulce și generarea de ape reziduale, BAT constă în închiderea circuitelor de apă în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic (funcție de tipurile de hârtie fabricate), prin utilizarea unei combinații de tehnici |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Tratarea în linie (părți din) a apei de proces pentru îmbunătățirea calității apei pentru a permite reciclarea sau reutilizarea | Da, apa incarcata cu fibra celulozica (apa grasa) din circuitul tehnologic al masinilor este recirculata in proportie de ,90% la masinile tissue. | Apa de process este tratata in circuitul masinii (in linie) si recirculate in proportie de peste 80%. | Apa de process este tratata in circuitul masinii (in linie) si recirculate in proportie de peste 80%.
Fluxul apei reziduale asociat cu BAT la punctul de deversare după tratarea apei reziduale, în funcție de mediile anuale este: Fabrici de hârtie neintegrate = 3,5-20 m3/t | 8,095 mc/t hȃrtie (2015) | 8,29 mc/t hartie – (2015) | Proiectul prevede un consum de 7 mc/t hartie

## Slide 22
Consumul de energie si eficienta energetica |  |  | 
BAT 6. In vederea reducerii consumului de combustibil si de energie in fabricile de celuloza si hartie, BAT consta in utilizarea tehnicii si a unei combinatii a altor tehnici enumerate |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
*Evaluarea consumului total de energie și a producției totale de energie a fabricii *Localizarea, cuantificarea și optimizarea potențialului de recuperare a energiei *Monitorizarea și menținerea situației optime privind consumul de energie | *Operatorul are proceruri de management a energiei *Exista audit privind utilizarea energiei *Cazanele de producere a aburului sunt prevazute cu echipamente de siguranta, conform ISCIR, care intervin in cazul in care instalatiile tehnologice isi reduc consumul de abur. Consumurile de energie sunt monitorizate si raportate la cantitatile de materii prime produse. Sunt realizate periodic si evaluari energetice interne pentru identificarea posibilitatilor de reducere a consumurilor si de recuperare energie. | *Exista audit privind utilizarea energiei (2015) *Cazanul de producere a aburului este prevazut cu echipamente de siguranta, conform ISCIR, care intervin in cazul in care instalatia tehnologica isi reduce consumul de abur. *Consumurile de energie sunt monitorizate si raportate la cantitatile de materii prime produse. Consumurile energetice sunt indicatori de performanta ai instalatiei | *Cazanul de producere a aburului este prevazut cu echipamente de siguranta, conform ISCIR, care intervin in cazul in care instalatia tehnologica isi reduce consumul de abur. *Se vor implementa toate procedurile de monitorizare

## Slide 23
Consumul de energie si eficienta energetica |  |  | 
BAT 6. In vederea reducerii consumului de combustibil si de energie in fabricile de celuloza si hartie, BAT consta in utilizarea tehnicii si a unei combinatii a altor tehnici enumerate |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Utilizarea termocompresoarelor - Aplicabilă atât în instalațiile noi, cât și în cele existente, pentru toate tipurile de hârtie și pentru mașinile de cretare, cu condiția să fie disponibil abur la presiune medie | Exista termocompresoare pe linia de abur, intre cazanele de producere abur si masinile de fabricatie. | Exista termocompresor pe linia de abur, intre cazanul de producere abur si masina de fabricatie. | Exista termocompresor pe linia de abur, intre cazanul de producere abur si masina de fabricatie.
Izolarea racordurilor de conducte pentru abur și condensat | Izolatia la racordurile de conducte pentru abur și condensat se verifică si se reface, daca e cazul. | Racordurile si conductele sunt isolate si verificate periodic | Racordurile si conductele sunt isolate si vor fi verificate periodic
Utilizarea sistemelor cu vid eficiente din punct de vedere energetic pentru deshidratare | Masinile de hartie sunt dotate cu pompe de vid. | Masina are un sistem performat de realizare vid | Masina are un sistem performat de realizare vid

## Slide 24
Consumul de energie si eficienta energetica |  |  | 
BAT 6. In vederea reducerii consumului de combustibil si de energie in fabricile de celuloza si hartie, BAT consta in utilizarea tehnicii si a unei combinatii a altor tehnici enumerate |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Utilizarea de motoare, pompe și agitatoare electrice de înalt randament | Motoarele, pompele, agitatoarele sunt performante si au consum mic de energie | Motoarele, pompele, agitatoarele sunt performante si au consum mic de energie | Motoarele, pompele, agitatoarele sunt performante si au consum mic de energie
Utilizarea invertoarelor de frecvență pentru ventilatoare, compresoare și pompe. | Ventilatoare, compresoare și pompe prevăzute cu invertoare de frecvență |  | 
Adaptarea nivelurilor de presiune a aburului la necesitățile reale de presiune | Cazanele de producere a aburului sunt prevazute cu echipamente de siguranta, conform ISCIR, care intervin in cazul in care instalatiile tehnologice isi reduc consumul de abur. |  | 

## Slide 25
EMISII DE MIROSURI |  |  | 
BAT 7. În vederea prevenirii și reducerii emisiilor de compuși mirositori provenind din sistemul de ape reziduale, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor de mai jos |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
I Aplicabile pentru mirosuri legate de închiderea sistemelor de apă *Conceperea proceselor pentru fabrici de hârtie și a unor rezervoare de apă, țevi și cuve în așa fel încât să se evite perioadele de retenție prelungite, zonele moarte sau suprafețele cu amestec slab din circuitele de apă și unitățile aferente, în scopul evitării deteriorării și depunerilor necontrolate și descompunerii materiei organice și biologice *Utilizarea biocidelor, agenților de dispersie sau de oxidare (de exemplu, sterilizare catalitică cu peroxid de hidrogen) pentru a controla mirosul și dezvoltarea bacteriilor aflate în putrefacție. *Instalarea proceselor de tratare internă („rinichi”) pentru a reduce concentrațiile de materie organică (eventualele probleme legate de mirosul din instalația apei de recirculație) | *Toate echipamentele de producere a hartiei se afla in hale inchise. Procesul de productie este continuu, evitandu-se astfel stationarea pe o perioada indelungata a apelor de proces. Statia de epurare finala se afla in exterior si functioneaza de asemenea in sistem continuu. În special în perioada verii, pentru a preintampina emiterea de mirosuri supărătoare, operatorul urmareste aplicarea de proceduri stricte pentru tratamentul si controlul apelor reziduale. *Sunt in analiza si alte procedee de dimunuare a mirosurilor provenite de la statia de epurare. *Momentan sunt evaluate consecintele folosirii biocidelor asupra statiei de epurare si asupra calitatii finale a apelor epurate, evacuate. *Sunt folosite la celula de flotatie pentru MH7 si la polidisc pentru MH6. | *Toate echipamentele de fabricatie, inclusiv statia de tratare ape uzate, sunt instalate in aceeasi hala. Procesul de productie este continuu, nu exista timpi de stationare care sa permita acumulari cu formare de namoluri si degajare mirosuri. *Se vor testa produse noi care sa previna aparitia mirosurilor. | *Toate echipamentele de fabricatie, inclusiv statia de tratare ape uzate, sunt instalate in aceeasi hala. Procesul de productie este continuu, nu exista timpi de stationare care sa permita acumulari cu formare de namoluri si degajare mirosuri.

## Slide 26
EMISII DE MIROSURI |  |  | 
BAT 7. În vederea prevenirii și reducerii emisiilor de compuși mirositori provenind din sistemul de ape reziduale, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor de mai jos |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
II. Aplicabilă pentru mirosuri legate de epurarea apelor reziduale și de manipularea nămolului, pentru a evita condițiile în care apele reziduale sau nămolul devin anaerobe *Evitarea aerisirii excesive în bazinele de egalizare, dar menținerea amestecării suficiente *Asigurarea capacității suficiente de aerisire și a proprietăților de amestecare în rezervoarele de aerisire; verificarea regulată a sistemului de aerisire *Garantarea bunei funcționări a filtrului secundar de colectare a nămolului și pomparea nămolului din galeria de ieșire a aerului *Limitarea timpului de retenție a nămolului în depozitele de nămol prin trimiterea continuă a nămolului către unitățile de deshidratare. *Daca sunt utilizate uscatoare de namol, tratarea termica a gazelor evacuate prin orificiile de ventilație ale uscătorului de nămol prin epurare și/sau filtrare bio (precum filtrele de compost) | *In treapta fizico chimica a statiei de epurare este instalat un mixer, cu rolul de a mentine sub agitare permanenta masa de suspensie. *Statia de epurare este prevăzută cu sistem de aerare continua. *Se realizeaza recircularea continua a namolului biologic în statia de epurare. *Se deshidrateaza in incinta statiei de epurare- pe centrifuga Noxon, 100m3/zi. *Nămolul se elimină periodic cu societate autorizată. *La statia de epurare intrarea/ iesirea apei reziduale este continua *Este utilizat un filtru presa pentru deshidratarea namolului. | *In procesul fizico-chimic de epurare a apelor uzate, se mentine o agitare continua, la viteza controlata pentru evitarea aerarii execesive *Statia are un filtru de deshidratare a namolului rezultat din celula de flotatie *Filtru cu nisip este utilizat pentru o filtrare suplimentara a apelor | Statia este in curs de montare; va fi dotata cu celula de flotatie si presa de namol.

## Slide 27
Monitorizarea parametrilor cheie de process relevanti pentru emisiile in apa |  |  |  | 
Pentru a reduce consumul de apă dulce și generarea de ape reziduale, BAT constă în închiderea circuitelor de apă în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic (funcție de tipurile de hârtie fabricate), prin utilizarea unei combinații de tehnici |  |  |  | 
Prevederi BAT |  | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Tabelul 20: Nivelurile de emisii asociate BAT pentru deversarea directă în apele receptoare a apelor reziduale dintr-o fabrică neintegrată de hârtie și carton (cu excepția hârtiilor speciale) |  |  |  | 
parametru | Medie anuală (kg/tonă) | Media anuala (kg/to) | Media anuala (kg/to) | 
Cererea chimică de oxigen (COD) | 0,15-1,5 | 0,157 | 0,0802 | -
BOD5 asu BOD7 | 25 mg/l (eșantion compozit de 24 de ore) | 0,261 | 0,0156 | -
Total materii solide în suspensie (TSS) | 0,02-0,35 | 0,157 | 0,0122 | -
Azot total | 0,01-0,1 | 0,01045 | 0,0029 | -
Fosfor total | 0,003-0,012 | 0,00522 | 0,00037 | -

## Slide 28
Managementul deseurilor |  |  | 
BAT 12. În vederea reducerii cantităților de deșeuri care trebuie eliminate, BAT constă în aplicarea unui sistem de evaluare (inclusiv inventariere) și management al deșeurilor, astfel încât să se faciliteze reutilizarea sau, în lipsa acesteia, reciclarea deșeurilor sau, în lipsa acesteia, „altă formă de recuperare”, inclusiv o combinație a tehnicilor indicate mai jos. |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Colectarea separată a diferitelor fracțiuni de deșeuri (inclusiv separarea și clasificarea deșeurilor periculoase) | Deșeurile se colecteaza selectiv, la locul de generare si sunt valorificate/eliminate prin operatori autorizati. | Deșeurile se colecteaza selectiv, la locul de generare si sunt valorificate/eliminate prin operatori autorizati. | Deseurile provenite din ambalaje au fost colectate selectiv si valorificate
Pretratarea reziduurilor rezultate din procese înainte de reutilizare sau reciclare | Nămolul separat in statia de epurare este deshidratat. |  | Namolul va fi deshidratat pe filtru presa.
Recuperarea materialelor și reciclarea reziduurilor de proces la fața locului | Recuperare fibră din apa grasă şi refolosire in cadrul procesului de fabricatie. |  | 

## Slide 29
Emisii in apa |  |  | 
BAT 14. În vederea reducerii emisiilor de poluanți în apele receptoare, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Tratare primară (fizico-chimică) | Statia de epurare si pe instalatiile de recuperare fibra de pe proces. | Statia de epurare si pe instalatiile de recuperare fibra de pe proces. | Statia de epurare si pe instalatiile de recuperare fibra de pe proces.
Tratare secundară (biologică) | Staţia de epurare are treaptă fizico-chimică si biologică. | - | -
BAT 16. În vederea reducerii emisiilor de poluanți proveniți de la stațiile de tratare biologică a apelor uzate în apele receptoare, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos: |  |  | 
Proiectarea și funcționarea adecvată a stației de tratare biologică | Staţia de epurare a fost modernizată, conform programului de conformare detinut de companie. | - | -
Verificarea regulată a biomasei active | Periodic se verifica namolul activ, realizandu-se eventuale completari sau activari. | - | -
Adaptarea alimentării cu nutrienți (azot și fosfor) la consumul real de biomasă active. | Alimentarea cu nutrienți (azot și fosfor) se face, in functie consumul de biomasă activă. | - | -

## Slide 30
EMISII DE ZGOMOT |  |  | 
BAT 17. În vederea reducerii la minimum a emisiilor de zgomot provenite din procesul de producție, BAT constă în utilizarea unei combinații de tehnici |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Program de reducere a zgomotului. | Operatorul a stabilit si implementat un program pentru aprovizionare /desfacere în timpul zilei, pentru a evita traficul auto intens in timpul serii, noptii. S-au realizat modernizari ale echipamentelor care produc zgomot | Nu este cazul – locatia se afla la peste 1 Km de zona de locuit | Nu este cazul – locatia se afla la peste 1 Km de zona de locuit
Planificarea strategică a amplasării echipamentelor, unităților și clădirilor | Instalatia a fost pusa in functiune in baza unui proiect si a autorizatiei de construire. | In zona industriala, conform PUZ Dej | In zona industriala, conform PUZ Dej
Tehnici operaționale și de gestionare în clădirile care conțin echipamente zgomotoase: -verificarea și întreținerea îmbunătățită a echipam. pentru prevenirea defecțiunilor - închiderea ușilor și ferestrelor în zonele acoperite; - exploatarea echipamentului de către personal cu experiență; - evitarea activităților zgomotoase în timpul nopții; -dispoziții pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere | *Masuratorile de zgomot efectuate nu arata depasiri ale limitelor admise de legislatia in vigoare. *Se realizeaza intretinerea preventiva a echipamentelor de catre personal calificat. *Usile si geamurile sunt mentinute inchise | *Se realizeaza intretinerea preventiva a echipamentelor de catre personal calificat. *Usile si geamurile sunt mentinute inchise | -

## Slide 31
EMISII DE ZGOMOT |  |  | 
BAT 17. În vederea reducerii la minimum a emisiilor de zgomot provenite din procesul de producție, BAT constă în utilizarea unei combinații de tehnici |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Împrejmuirea echipamentelor și unităților generatoare de zgomot | Echipamente generatoare de zgomot – pompe, ventilatoare sunt amplasate in hala inchisa |  | 
Utilizarea echipamentelor silențioase și a reductoarelor de zgomot montate pe echipamente și ducte | S-a montat un atenuator de zgomot pe conducta de abur de la masina de hartie MH7 | - | -
Izolarea fonică a clădirilor | S-a realizat izolarea sectiei de converting si a statiei de epurare | Sunt cladiri noi, izolate fonic | Sunt cladiri noi, izolate fonic

## Slide 32
Dezafectare |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
Asigurarea că rezervoarele și conductele subterane fie sunt evitate în faza de proiectare, fie amplasarea lor geografică este bine cunoscută și documentată | Amplasarea geografică a rezervoarelor și conductelor subterane este bine cunoscută și documentată, marcată pe un plan al retelelor |  | 
Elaborarea instrucțiunilor pentru golirea echipamentelor, vaselor și instalațiilor utilizate în timpul procesului | Operatorul are proceduri pentru golirea echipamentelor, vaselor și instalațiilor utilizate |  | Se vor implementa procedure adecvate
Utilizarea unui program de monitorizare, în special în ceea ce privește apele subterane, în scopul detectării posibilelor efecte viitoare asupra șantierului sau asupra zonelor învecinate | Se monitorizează calitatea apelor subterane. |  | -
Dezvoltarea și menținerea unui plan de închidere sau încetare a activității, bazat pe o analiză a riscurilor, care include o organizare transparentă a închiderii lucrărilor, ținând seama de condițiile locale specifice | Operatorul are plan de închidere, pe care il actualizează periodic. |  | 

## Slide 33
Cerinţe de monitorizare |  |  | 
Monitorizarea parametrilor-cheie de proces și a emisiilor |  |  | 
Prevederi BAT | PehartTec | Metalicplas Impex | Metalicplas Distribution
AER Supravegherea parametrilor-cheie de proces relevanți pentru emisii în aer: Presiune, temperatură, oxigen, CO și conținutul de vapori de apă din gazele de ardere pentru procesele de ardere - Continuă | In proces exista sisteme de monitorizare a presiunii, temperaturii, continutului de oxigen, CO și a conținutul de vapori de apă din gazele de ardere din procesele de ardere. | In proces exista sisteme de monitorizare a presiunii, temperaturii, continutului de oxigen. | -
APA Monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanți pentru emisiile în apă: debitul apei, temperatură și pH - Continuă | Staţia de epurare este prevăzută cu sistem de monitorizare contină pentru debitul apei, temperatura și pH. | Exista sistem de monitorizare contină pentru debitul apei evacuate | Exista sistem de monitorizare contină pentru debitul apei evacuate
Energie Evaluarea consumului total de energie și a producției totale de energie a fabricii | Se monitorizează consumurile de energie Operatorul aplică proceduri de management a energiei. Este efectuat Auditul energetic al operatorului | Se monitorizează consumurile de energie Operatorul aplică proceduri de management a energiei. Este efectuat Auditul energetic al operatorului | -

## Slide 34
VA MULTUMIM!